## Slide 1: RIO E CIDADE:
Uma proposta alternativa para a foz do Igarapé das Mulheres em Macapá - Ap
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICA CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | Autora: Marcela Calandrine de Araújo | Orientadora: Msc. Géssica Nogueira
Macapá - 2018

## Slide 2: 1 – LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO E INTERVENÇÃO
Figura 38 - Localização da Área de Intervenção.
Fonte: autora, 2018.

## Slide 3: O foco da pesquisa será a foz do canal do Igarapé das Mulheres e parte do seu entorno imediato. A área de estudo da pesquisa está localizada em maior totalidade no bairro Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no entanto, engloba também uma pequena parcela do bairro Central.
A poligonal da área de estudo abrange 2.080 m de extensão, totalizando uma área de 245.276 m².
Figura 39 – Recorte urbano da Área de Estudo.
Fonte: Google Maps, 2017. Adaptado pela autora.

## Slide 4: Identificação dos elementos históricos no entorno do Igarapé das Mulheres:
Figura 40 - Identificação dos pontos no entorno ao Igarapé.
Fonte: Google Maps, 2017. Adaptado pela autora.

## Slide 5: 2 - METODOLOGIA UTILIZADA
Pesquisa bibliográfica
Levantamento de dados in loco e em órgãos oficiais governamentais e não-governamentais.
Mapeamento das deficiências e diagnóstico
Proposta de intervenção

## Slide 6: 3 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
O Rio e a Cidade
Gorski
A Cidade e o Rio no contexto amazônico
Lefèbvre
Vicentini
O Rio Amazonas e Macapá
Araújo
Porath
Benévolo
Costa
Holgz
Santos
Trindade Júnior et al
Gonçalves
Tostes
Portilho
Bastos
ANTAQ
A foz como ponto de conexão

## Slide 7
O Rio e a Cidade
[...] É, portanto, a partir de rios - grandes, médios, ou ainda pequenos cursos d'água- que muitos núcleos urbanos [...] vão surgir. Os rios tinham muito a oferecer, além de água: controle do território, alimentos, possibilidade de circulação de pessoas e bens, energia hidráulica, lazer, entre tantos outros. E desta forma as paisagens fluviais foram paulatinamente se transformando também em paisagens urbanas (COSTA, 2006, p. 10).
A Cidade e o Rio no contexto amazônico
Uma caracterização das cidades ribeirinhas feitas, de acordo com Trindade Junior. et al. (2008) é de que estão localizadas às margens dos rios; são pequenas tanto em demografia como em extensão territorial; são de abrangência local; apresentam características tradicionais, no sentido do ordenamento espacial, da produção econômico e relações socioculturais.

## Slide 8
O Rio Amazonas e Macapá
Em se tratando da cidade de Macapá os registros históricos apontam como proposito de sua fundamentação a defesa do território, na qual o rio Amazonas foi percebido como estratégico e por isso a Fortaleza São José de Macapá foi construída na sua margem para impedir a invasão da região por estrangeiros. (TOSTES, 2017)
Desde sua formação Macapá possui uma forte conexão com o rio marcada tanto na sua estrutura física quanto posteriormente na relação comercial que se desenvolveu com o estado do Pará, pois nesse período simbolicamente o rio Amazonas exercia de forma exclusiva o papel de caminho, por onde circulavam pessoas e mercadorias que na chegada atracava no Trapiche Eliezer Levy. (TOSTES, FEIJÃO & MOURA, 2017, p. 173)
A foz como ponto de conexão
O Igarapé das Mulheres assume papel de importante conector do meio urbano, fazendo a ligação entre a capital Macapá e outras localidades das proximidades. Essa dinâmica do transporte fluvial inter-regional caracteriza-se como um componente socioeconômico essencial para a vida ribeirinha, principalmente se for considerado que o perfil dos usuários deste serviço é composto por pessoas que tem na grande maioria das vezes, o fluvial como a única forma de transporte, sendo assim uma necessidade básica da população desta região.

## Slide 9: 4 - HISTÓRICO DO BAIRRO
O processo de ocupação das vias marginais do Igarapé das Mulheres (atual Perpétuo Socorro) iniciou-se na época do antigo Território do Amapá na década de 40, foi um dos primeiros bairros de Macapá juntamente com os bairros do Trem, Centro, Beirol e Laguinho. (TOSTES, 2009)
Figura 41 – Cidade aérea de Macapá na década de 1940.
Fonte: https://<porta-retrato-ap.blogspot.com.br/2012/08/vista-aerea-de-macapa-antiga.html
Figura 42 - Moradores do Igarapé das Mulheres na área de mata antes do aterramento do bairro.
Fonte: Costa (2015). Imagem do Acervo do Museu Histórico do Amapá Joaquim Caetano da Silva.

## Slide 10
Segundo o historiador Estácio Vidal Picanço em seus relatos sobre a História do Amapá: “No antigo Igarapé das Mulheres, e que representa hoje o atual bairro Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Nesse local, na década de 40, inicio do Território do Amapá, as mulheres lavavam as roupas de suas patroas e tomavam confortáveis banhos, ficando de guarda uma mulher com uma espingarda, chamada de Lazarina, para o caso da aproximação de alguém do “sexo feio” (nome que, no século passado, eram tratados os homens nos festejos do Marabaixo) para espiá-las na hora do banho.”
Segundo Cardoso et al. (1998), o Bairro Nossa Senhora do Perpétuo Socorro nasceu em decorrência da migração interiorana oriunda principalmente das ilhas do Pará e também do interior do Amapá, isso lhe conferiu uma identidade peculiar refletida nos costumes e nos próprios nomes das ruas do bairro, como Rua Rio Xingu, Japurá, Madeira, entre outros.
Figura 43 – As mulheres lavadeiras do Igarapé das Mulheres.
Fonte: http:/</www.alcilenecavalcante.com.br/alcilene/repiquete-e-memoria-28.>

## Slide 11: 5 - CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS E FUNCIONAIS
Morfologia urbana
Del Rio (1990) a análise da morfologia urbana é necessária para melhor compreender a lógica da formação, evolução e transformação de elementos urbanos e de suas inter-relações que possibilitam fazer uma intervenção urbana na cidade existente ou em desenhos de novas áreas, levando em conta os elementos urbanos e suas produções culturais com o ambiente construído.
Figura 46 - Mapa da cidade de Macapá com traçejamento das ruas em forma de xadrez.
Fonte: Google Earth, 2017. Adaptado pela autora.

## Slide 12
As ruas possuem um traçado ortogonal nas demais áreas da cidade e um traçado orgânico e irregular na área de estudo, isso é resultado do seu complexo processo de formação socioespacial.
Figura 47 – Mapa mostrando o tracejamento orgânico e irregular da área de estudo.
Fonte: Elaborado pela autora. Base: Prefeitura de Macapá, 2010.

## Slide 13
Principais canais e pontos de atracação de embarcações de Macapá.

## Slide 14
Mapa da Estrutura Viária

## Slide 15
Fluxo Viário no Entorno do Igarapé das Mulheres

## Slide 16: 6 - CONDICIONANTES LEGAIS
SETOR | USOS E ATIVIDADES |  | 
 | DIRETRIZES | USOS PERMITIDOS | OBSERVAÇÕES
Residencial – SR5 | Atividades comerciais e de serviços compatibilizados com o uso residencial e de grande porte, controlados os impactos ambientais. | Residencial uni e multifamiliar; comercial e industrial níveis 1,2,3,4,5; agrícola nível 3 | 
Lazer 2 – SL2 | Atividades comerciais e de serviços de apoio ao lazer e ao turismo | Residencial uni e multifamiliar; comercial e industrial níveis 1; de serviços níveis 1,2,3. | Serviços nível 2 somente museu, centro cultural e hotel ou pousada, nível 3 somente clube, hotel ou pousada, motel, cinema e teatro; indústria nível 1 somente caseira.

## Slide 17: 7 - Uso e ocupação do solo

## Slide 18: Mapa de Ocupação irregular

## Slide 19: Altura das Edificações no Entorno do Igarapé das Mulheres.

## Slide 20: Arborização, Mobiliário e equipamentos urbanos

## Slide 21: Forma Visual

## Slide 22: Mapa de insolação e ventos predominantes.

## Slide 23: Diretrizes de projeto:
Ordenar as atividades sociais e econômicas existentes por meio da setorização das atividades com o propósito de viabilizar a interação no espaço;
Melhorar as condições de infraestrutura e organização das atividades hidroviárias;
Integração da imagem, permitindo um maior contato dos moradores e visitantes do Igarapé das Mulheres com o Rio Amazonas;
Integração das vias das margens do Canal do Igarapé das Mulheres;
Melhoria das condições das vias para tráfego de veículos, ciclistas e pedestres.
Criação de espaços abertos, livre de barreiras visuais de forma que resulte em áreas sensivelmente seguras.
8 - PROPOSTA DE INTERVENÇÃO – Diretrizes e programa de necessidades

## Slide 24
Setor | Ambiente
Comercial | Praça de alimentação
 | Espaço para carga e descarga
 | Mercado de hortifrúti
 | Posto de gasolina
 | Píer flutuante de mercadorias
 | Estacionamento para veículos pesados
Social | Terminal hidroviário
 | Píer flutuante de passageiros
 | Plataformas de embarque e desembarque
 | Banheiro público
 | Ciclovia
 | Casa dos pescadores/Sede das mulheres escalpeladas
 | Implantação de parada de ônibus
 | Bicicletário
 | Estacionamento para veículos leves
Serviços | Posto de fiscalização
 | Complexo Frigorífico
Lazer | Espaço de convivência
 | Playground
 | Caminhos
 | Deck/Mirante
 | Banheiros
 | Quadra poliesportiva
 | Academia ao ar livre
 | Mesas de jogos
 | Bosque/jardim

## Slide 25: REFERÊNCIAS DE PROJETO
Figura 19 – Planta do Complexo Ver-o-Peso com indicação dos setores.
Fonte: Lima, 2008, p. 25.

## Slide 26: PROPOSTA DE INTERVENÇÃO – Estudo Conceitual
A proposta de intervenção para a área do Igarapé das Mulheres tem o objetivo de reordenar os espaços em função dos usos existentes e atividades desenvolvidas na área.
De acordo com as demandas identificadas, a proposta de intervenção é de cunho arquitetônico, urbano e paisagístico e consiste basicamente em propor alterações e criação de vias melhorando o fluxo, implantação de infraestrutura adequada para o atracadouro e revitalização da Praça Isaac Zagury.

## Slide 27: Proposta arquitetônica para o Atracadouro

## Slide 34: CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em seu processo histórico as primeiras lavadeiras que deram nome ao local aferiram ao Igarapé, por meio de suas atividades à beira do rio um significado que revela as relações afetivas e socioespaciais pelo qual aquele espaço passou ao longo dos anos até caracterizar-se com a forma atual.
Ao se falar sobre o Igarapé das Mulheres não há como não levantar aspectos de sua história, e importância na formação socioespacial da cidade de Macapá. Os aspectos de sua cultura perduram no cotidiano do lugar, sua localização privilegiada às margens do Rio Amazonas concerne um papel fundamental no acesso hidroviário e de conectividade com as localidades próximas, além de ser um importante entreposto comercial, por meio da entrada e saída de mercadorias e pessoas diariamente, tal dinâmica que caracteriza o local.

## Slide 35: REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ARAÚJO, Renata Malcher de. As cidades da Amazônia no século XVIII: Belém, Macapá e Mazagão. 2. ed. Porto: FAUP/ Publicações-cidade do Porto,1998
BENÉVOLO, L. História da cidade. São Paulo: Perspectiva, 1983.
BRACHET, C.; THALMEINEROVA, D. The handbook for management and restoration of aquatic ecosystems in river and lake basins. Europe, 2015.
CHOCAT, B. (Coord.). Encyclopédie de l’hydrologie urbaine et de l’assainissement. Paris: Lavoisier, 1997. 1124p
COSTA, Lucia M. S. A. Rios e paisagens urbanas em cidades brasileiras. Rio de Janeiro: Viana & Mosley, Prourb, 2006, p. 9-15.
GONÇALVES, C.W.P. Amazônia, Amazônias. São Paulo: Contexto, 2001.
GORSKY, Maria Cecília Barbieri. Rios e Cidades: Ruptura e reconciliação. São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2010.
KONDOLF, G. M.; DOWNS, P. W. Catchment Approach to Planning Channel Restoration. In: BROOKES, A.; SHIELDS JR., F. D. (Ed.). River Channel Restoration: Guiding Principles for Sustainable Projects. Chichester: John Wiley & Sons, 1996. p. 129-148.
LEFEBVRE, H. Espaço e política. Belo Horizonte: EDUFMG, 2006.
_____. O direito a cidade. São Paulo: Centauros, 2001.
MANN, R. Rivers in the City. Nova Iorque, Praeger Publishers, 1973.
MARCONDES, M. Cidade e Natureza: proteção dos mananciais e exclusão social. São Paulo: Edusp, 1999.
PORATH, S. L. A paisagem dos rios urbanos: a presença do Rio Itajaí-Açu na cidade de Blumenau. Blumenau, 2003.
PLANO DE INTERVENÇÃO NA ORLA FLUVIAL DO MUNICÍPIO DE MACAPÁ - Projeto de Gestão Integrada da Orla Marítima - Projeto Orla.
REYNOSO, A. E. G. et al. Rescate de rios urbanos: propuestas conceptuales y metodológicas para la restauración y rehabilitación de ríos. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2010. 109p.

## Slide 36
Obrigada!